CENTRALE IDROELETTRICA

N.

ELEMENTO

FUNZIONE SVOLTA

1

Bacino

Raccogliere l’acqua a monte

2

Diga

Costituisce lo sbarramento artificiale per formare un bacino

3

Condotte forz.

Convogliano l’acqua dal bacino alle turbine della centrale

4

Turbina

Trasforma l’energia cinetica dell’acqua in energia meccanica di rotazione che trasmette all’indotto dell’alternatore

5

Trasformatore

Innalza la tensione della corrente prima che venga immessa nella linea di trasmissione

6

Linea di trasmiss.

Trasportare la corrente nei luoghi di utilizzazione

7

Tubo aspiratore

Presente nelle centrali di pompaggio, consente di aspirare l’acqua riportandola nel bacino a monte

Principio di funzionamento dell’impianto

L'energia elettrica prodotta da una centrale idroelettrica si ottiene sfruttando l'energia che una massa d'acqua , raccolta in un bacino, è in grado di fornire quando viene fatta cadere da una quota superiore ad una inferiore.

Attraverso un sistema di condotte , di portata più o meno grande,  l' acqua viene convogliata e inviata a forte pressione alle pale di una turbina, che trasforma energia cinetica, ottenuta dalla caduta , in energia meccanica di rotazione.

Il movimento della turbina alimenta un alternatore che converte l' energia meccanica in elettrica.